## Slide 1
論文輪講
植木研究室 8125517 柴崎陸
2025年11月14日
ー異常音検知のための時間重み付き周波数領域表現ー
Time-Weighted Frequency Domain Representation for Anomalous Sound Detection

## Slide 2
Tokyo University of Science
Agenda
論文を選んだ理由
研究背景・目的
手法
結果・結論
01
02
03
04

## Slide 3
Tokyo University of Science
Agenda
論文を選んだ理由
研究背景・目的
手法
結果・結論
01
02
03
04

## Slide 4
Tokyo University of Science
4
論文を選んだ理由
自分：CNNアンサンブル学習による沸騰音の発生検知
自分の研究との関連性
発表論文：異常音検知のための時間重み付き周波数領域表現
自分の研究への活用可能性
周波数により重み付けした特徴量を使用することで，沸騰開始点近傍の検知に活用できるかも
結構使えそう

## Slide 5
Tokyo University of Science
Agenda
論文を選んだ理由
研究背景・目的
手法
結果・結論
01
02
03
04

## Slide 6
Tokyo University of Science
6
研究背景・目的
背景
異常音検知の用途
異常データはほとんど見られない
ex）工場設備・機械監視，，
既存手法の課題
深層学習ベース（AE, MobileNet）→ 高精度だがパラメータ数・計算量が大きい
Mean-GMM・Max-GMM → 軽量だがデータの分布によって性能が不安定になる
目的
機械ごとに異なる時間-周波数特性に適応できる軽量な周波数表現を設計し，GMMのみで高精度な教師なし異常検知を実現する
log-Melスペクトログラムの時間方向の集約方法を工夫
強いフレームほど重みを書けた時間プーリング and その重みをMean-Max間調節
※GMM（ガウス混合モデル）：データセット全体を有限個のガウス分布の組み合わせで表現され，正常データのみで学習させ，異常検知するモデル．Meanはスペクトログラムの時間を平均して入力，Maxは周波数の最大フレームを入力して学習する

## Slide 7
Tokyo University of Science
Agenda
論文を選んだ理由
研究背景・目的
手法
結果・結論
01
02
03
04

## Slide 8
Tokyo University of Science
8
手法
時系列重み付き周波数領域表現（TWFR）＋GMM
Notes: 正規化（Normalization）：データを平均0、分散1のスケールに変換．
↓
テスト時にも同じスケーリング
・少ないビット（8bit）の場合，256クラスに1-hotベクトル化
人間の耳は、小さい音の違いには敏感だが、大きな音の違いには鈍感（対数的な感覚）という特性がある．
人間の聴覚感度に近づけた変換をするのは、機械が「人間にとって意味のある音の違い」に注目し、学習しやすくするため．結局，人間の聴覚が特徴をとらえるのに最適ということか

## Slide 9
Tokyo University of Science
9
手法
TWFRの詳細
Mean / Max-GMM
  各周波数帯について，時間方向に平均 / 最大値を取るだけ
  →1フレーム当たり1つの数値に潰すため，強さの分布を表現できない
各周波数帯について，時間フレームをエネルギーの大きい順にソート
TWFRでは，
ランキング重みベクトルを掛けて足し合わせ，TWFRを計算
  通じて上位何個くらいまでを重く，それ以降を軽くするかを決められる
重みベクトルによってプーリングの性質が変わる
  ：インデックス0のため，最大プーリング
  ：上位フレームを強く，それ以降は徐々に軽く見る
  ：平均プーリング
この重みは、GMM訓練フェーズに先立って0~1の間で探索して決定する
Notes: TWFR は，「強いフレームが上位何個まで続くか」「弱いフレームがどれくらい混ざるか」 という エネルギー分布の形 を重み付きで反映できるため， Mean / Max よりも機械ごとの典型的な周波数分布をコンパクトに表現できる

## Slide 10
Tokyo University of Science
10
手法
GMMによる異常度推定
データの中で，正常データのみからTWFR特徴抽出
それらに対してGMMを学習
  正常音の分布を，有限個のガウス分布の混合（混合数）として適合させる
  学習により取得した平均ベクトルと共分散行列から，特徴空間上の正常音クラスタを近似
学習時
入力音から同様に抽出
学習済みGMMの負の対数尤度を異常スコアとして評価
  正常音はスコアが小さくなる
  異常音はスコアが高くなる
テスト時

## Slide 11
Tokyo University of Science
11
手法
実験条件
データセット
  DCASE 2022 Challenge Task2（異常音検知タスクのベンチマーク）
  ToyCar, ToyTrain, Fan, Gearbox, Bearing, Slider, Valve
入力特徴
  サンプリング周波数：16 kHz
  Melフィルタ数：128
評価指標
  AUC
  pAUC：FPRに特化した指標

## Slide 12
Tokyo University of Science
Agenda
論文を選んだ理由
研究背景・目的
手法
結果・結論
01
02
03
04

## Slide 13
Tokyo University of Science
13
結果・結論
結果
深層学習のベースラインを上回る性能
既存手法が抱えていた，学習データによる性能の不安定性を克服

## Slide 14
Tokyo University of Science
14
結果・結論
モデルサイズと複雑度の比較
TWFR-GMM
パラメータ数：33k
Flops：164k
Top-1モデルと比較して，AUCは若干低いが，
  モデルサイズは1/124，Flopsは1/4260に削減
リソースが限られたアプリにおける実用化で大きな優位性を持つ

## Slide 15
Tokyo University of Science
15
結果・結論
モデルサイズと複雑度の比較
TWFR-GMM
正常サンプルはクラスタ中心付近にコンパクトに分布
異常サンプルは外側に離れて分布しておりスコアで分離しやすい
TWFRは異常検知に適した特徴空間を構成出来ていると言える
Mean / Max-GMM
正常サンプルと異常サンプルが広く混ざり合って分布
GMMクラスタ中心からの距離だけでは異常を判別しにくい

## Slide 16
Tokyo University of Science
16
結果・結論
結論
Log-Melスペクトログラムに対して，時間方向のランキング情報を利用したTWFRを提案
TWFR-GMMにより，深層学習モデルを上回る異常検知性能を達成
モデル規模・計算量が小さく，エッジ実装にも適した構成

## Slide 17
Tokyo University of Science
17

## Slide 18
Tokyo University of Science
18

## Slide 19
Tokyo University of Science
19
1
Step
2
Step
3
Step
4
Step

## Slide 20: 寸法や色は場合に応じて調整しましょう
よく使う図形のパターン
1
何かの見出し

## Slide 21
良く使う図形パターン
①
ひとつめ
③
みっつめ
➁
ふたつめ
変化
変化
変化
何か
メッセージ

## Slide 22: ３つあることが一目でわかる
３カードのレイアウトテンプレート
カード①
カード②
カードの見出し
カードの見出し
カード③
カードの見出し

## Slide 23: 順序関係がある場合は並列よりこちらが良い
３カードのレイアウトテンプレートのアレンジ
カード①
カード②
カードの見出し
カードの見出し
カード③
カードの見出し

## Slide 24: カードの間隔やアスペクト比は適宜調整
４カードのレイアウトテンプレート
カード①
カードの見出し
カード②
カードの見出し
カード③
カードの見出し
カード④
カードの見出し

## Slide 25: 循環がある場合はこんな感じが良い
４カードのレイアウトテンプレートのアレンジ
カード①
カードの見出し
カード②
カードの見出し
カード③
カードの見出し
カード④
カードの見出し