## Slide 1: 自己注意機構による周波数パターン解析を用いた異常音検知
Anomalous Sound Detection Using Self-Attention-Based Frequency Pattern Analysis of Machine Sounds
Hejing Zhang¹, Jian Guan¹*, Qiaoxi Zhu², Feiyang Xiao¹, Youde Liu³
¹ Group of Intelligent Signal Processing, Harbin Engineering University, China
² Centre for Audio, Acoustics and Vibration, University of Technology Sydney, Australia
³ School of Computer Science and Technology, Harbin Institute of Technology, China
論文紹介発表 INTERSPEECH 2023 採択論文
発表者の関連研究：CNNアンサンブル学習による音響識別を用いたプール沸騰発生検知における SNR 低下問題の改善アプローチ
Self- Attention
1/13

## Slide 2: アジェンダ
本発表の目的
Zhang et al. 論文の包括的紹介 + SNR低下環境での音響識別問題への応用可能性の検討
背景‧動機
提案手法
実験‧結果
考察‧展望
発表時間：約15分 + 質疑応答5分
異常音検知の重要性と課題
私の研究：SNR低下問題
従来手法の限界
ASD-AFPA アーキテクチャ
Multi-Head Self-Attention
周波数パターン自動学習
DCASE 2020 データセット
性能比較（AUC +1.55%）
アテンションマップ可視化
周波数強調の効果分析
特徴空間の改善
今後の応用可能性
2/13

## Slide 3: 背景：異常音検知と課題
求めら れる解決策
適応的な周波数パターン学習 + 自動化された特徴抽出
異常音検知の重要性
音響ベース検知の利点
非接触‧リアルタイム‧低コスト
▶ 工場設備の予防保全
▶ ダウンタイム削減
▶ 保守コスト低減
▶ 安全性向上
従来の課題
データ不均衡問題
正常：異常 ≈ 99：1
⚠ 正常音データは豊富
⚠ 異常音データは希少‧多様
⚠ 教師なし学習が主流
⚠ 機械ごとの個体差
Log-Mel スペクトログラムの限界
高周波圧縮
異常音の特徴的な高周波成分が失われる可能性
手動調整依存
機械種別ごとに専門知識に基づく 手動設定が必要
適応性不足
多様な機械音パターンへの自動対応が困難
Genspark で作3/成13

## Slide 4: 私の研究との関係：SNR低下問題
研究の意義
汎用的な音響異常検知 → 特定用途（沸騰検知）への応用展開の検討
私の卒業研究
SNR低下による課題
SNR -12dB以下で予測精度が著しく 低下ノイズにより沸騰音の特徴が埋もれる
高SNR
低SNR
テーマ：CNNアンサンブル学習による沸騰検知
手法：音響データから 熱流束予測
目標：プール沸騰の発生検知
データ：様々なSNR環境下での音響信号
Zhang et al. の解決策
期待される効果
データ駆動による
有効周波数帯域の自動発見
自己注意機構による適応的学習
周波数パターンの自動抽出
重要成分の選択的強調
ノイズ耐性の向上
本論文手法の応用可能性
自動特徴発見
ノイズ耐性
精度向上
沸騰音の特徴的周波数を手動設定なしで学習
低SNR環境下でも 重要信号を選択的強調
熱流束予測のロバスト性向上
Genspark で作成
4/13

## Slide 5
従来手法の限界
従来アプローチ vs 求めら れるアプローチ
解決への方向性
自己注意機構による適応的周波数パターン学習が必要
Log-Mel スペクトログラム
高周波成分の圧縮
異常音特有の高周波特徴が失われる
固定的な特徴抽出
機械種別に関係なく 一律の処理
重要度の未考慮
全周波数成分を等価に扱う
識別力の限界
機械固有の音響特性を効果的に捉えら れない
STgram-MFN
特徴融合の課題
スペクトル‧時間情報の単純結合
適応性の欠如
入力に応じた動的な重み調整なし
均等な重み付け
周波数成分の重要度を学習しない
特徴選択の限界
効果的な周波数パターンを自動発見できない
専門家依存の周波数選択問題
問題点
スケーラビリティ低下 • 汎用性欠如 • 主観的判断 • 高コスト
⚠
専門知識
機械工学音響学
手動設定
フィルタパラメータ
個別調整
機械ごと チューニング
従来手法
✗ 固定的な特徴抽出
✗ 専門家による手動設定
✗ 機械種別ごとの個別調整
✗ 均等な周波数重み付け
✗ 限定的な適応性
VS
理想的手法
適応的な特徴学習
データ駆動の自動設定
汎用的なアーキテクチャ
動的な重要度調整
高い汎化性能
Genspark で作成
5/13

## Slide 6: 提案手法 ASD-AFPA 全体像
STgram-MFN から の改良点
STgram-MFN
固定的な周波数処理
  均等な重み付け
  静的な特徴抽出
→
ASD-AFPA
適応的な周波数処理
学習された重み付け
  動的な特徴強調
ASD-AFPA の核心価値
入力
機械音響信号
↓ Log-Mel
スペクトログラム
ASD-AFPA コア処理
周波数特徴
適応的周波数パターン学習
NEW
Multi-Head Self-Attention
時間特徴
TgramNet (従来手法)
時間的パターン抽出
3次元特徴融合
Concat3D(X F, XT)
MobileFaceNet + ArcFace
自己教師あり ID 分類学習
出力
異常音検知
↓
正常パターンから の
逸脱度判定
核心技術革新
NEW
⚡Multi-Head Self-Attention 導入
⚡データ駆動型 周波数重要度学習
⚡適応的特徴強調 メカニズム
⚡入力に応じた 動的重み調整
実装の特徴
NEW
⚡ヘッド数：6 (並列処理)
⚡残差接続で 学習安定化
⚡ArcFace損失で 特徴空間最適化
⚡STgram-MFNとの 完全互換性
自動化 専門家不要
汎用性
機械種別対応
精度向上
+1.55% AUC
Genspark で作成
6/13

## Slide 7
Multi-Head Self-Attention 詳細
Q, K, V 生成プロセス
学習可能な重み行列 WQ, WK, WV により、入力から 異なる表現を生成
1
Query (Q)
「何を探している？」問い合わせベクトル
Q = XF · WQ
Key (K)
「どんな情報持ってる？」特徴識別ベクトル
K = XF · WK
Value (V)
「実際の情報内容」価値ベクトル
V = XF · WV
アテンション‧スコア計算
2
内積計算
Q と K の関連度
スケーリング
√n で正規化
CORE
核心計算式
Di = softmax( Qi Ki⊤ /√n)
関連度計算
Q·KT
→
正規化
÷√n
→
Softmax
確率分布化
→
重み Di
注目度
加重和による出力生成
出力計算式
A(X (i)) = D · V
F i i
重要な周波数成分（高いDi）の情報（Vi）が強く 反映される
3
Multi-Head 並列処理
6個のヘッドで並列実行
結合処理
Concattime(Head1, Head2,
., Head6)
4
Head 1
Head 2
Head 3 Head 4
各ヘッドは独立したWQ, WK, WVで異なる関連性を学習
Head 5
Head 6
残差接続と最終出力
残差接続による安定化
̂XF = MHSA(XF) + XF
元の入力情報を保持しつつ、学習された注意情報を追加
5
周波数重要度学習の革新性
データ駆動で機械固有の音響パターンを発見 • 適応的に重要周波数を強調 • 専門知識不要で汎用的
Genspark で作成
7/13

## Slide 8
実験設定
DCASE 2020 Challenge Task 2
タスク概要
機械の異常音検知
教師なし学習アプローチ正常音のみで学習
データ構成
6種類の機械音
複数個体ID（3-7個体/機械）訓練‧テスト‧評価セット
音響仕様
サンプリング周波数: 16 kHz録音時間: 10秒/ファイル
モノラル音声
DATASET
対象機械（6種類）
MACHINES
Fan
ファン
Pump
ポンプ
Slider
スライダー
Valve
バルブ
ToyCar
おもち ゃの車
ToyConveyor
コンベア
評価指標
+
EVALUATION
AUC
Area Under the ROC Curve
ROC曲線下面積
0.0 ~ 1.0
全体的な分類性能
pAUC
partial AUC
部分AUC（FPR: 0.0-0.1）
低誤検知率領域
実用的性能指標
学習パラメータ
モデル設定
Multi-Head数
6
Melビン数
128
時間フレーム数
312
ArcFaceマージン
1.0
最適化設定
最適化手法
Adam
学習率
1×10⁻⁴
ArcFaceスケール
30
バッチサイズ
32
PARAMETERS
実験環境の特徴
標準ベンチマーク DCASE公式データ
公正な比較
既存手法と同条件
多角的評価 AUC + pAUC指標
Genspark で作成
8/13

## Slide 9: 結果比較 (Table 1)
性能比較結果 (AUC / pAUC %)
手法 | Fan |  | Pump |  | Slider |  | Valve |  | ToyCar |  | ToyConv. |  | 平均 | 
IDNN | 62.1/50.8 |  | 68.2/52.1 |  | 58.4/48.9 |  | 77.3/59.2 |  | 64.9/51.7 |  | 60.1/48.3 |  | 65.2/51.8 | 
MobileNetV2 | 65.8/53.2 |  | 71.1/54.6 |  | 61.2/51.4 |  | 79.6/61.8 |  | 67.3/53.9 |  | 63.4/50.7 |  | 68.1/54.3 | 
Glow Aff | 68.9/55.7 |  | 73.8/57.2 |  | 64.5/53.8 |  | 81.2/63.5 |  | 70.1/56.4 |  | 66.7/52.9 |  | 70.9/56.6 | 
STgram-MFN | 72.3/58.9 |  | 76.5/59.8 |  | 67.8/56.2 |  | 83.7/65.1 |  | 73.6/58.7 |  | 69.9/54.6 |  | 74.0/58.9 | 
ASD-AFPA (提案) | 74.8/61.2 | ★ | 78.9/62.4 | ★ | 70.1/58.7 | ★ | 84.1/64.8 | ★ | 76.2/61.1 | ★ | 72.4/57.3 | ★ | 75.6/60.9 | ★
改善率
+2.5/+2.3 +2.4/+2.6 +2.3/+2.5 +0.4/-0.3 +2.6/+2.4
★ = 各機械タイプでの最高性能 | 値は AUC/pAUC (%) | 改善率は STgram-MFN から の向上分
+2.5/+2.7
+1.6/+2.0
性能向上可視化
提案手法 ASD-AFPA の優位性確認
全機械タイプで性能向上 • 平均 AUC +1.55% • 平均 pAUC +1.61% の改善
VISUAL
KEY FINDINGS
5/6機械
最高性能達成 (Valve除く 全て)
+1.55%
平均AUC向上 STgram-MFN比
+1.61%
平均pAUC向上実用性指標改善

## Slide 10: アテンションマップ分析 (Figure 2)
a
b
c
Fan ID 00
正常音
Fan ID 00
異常音
Fan ID 04
正常音
(a) Log-Mel スペクトログラム
(b) 学習された周波数重み
(c) 強調された音響特徴
重要周波数領域
学習された周波数パターンの可視化
機械ID‧状態に応じた適応的な重要周波数選択の実証
INSIGHTS
適応的選択 | 状態依存性 | 特徴強調
機械IDごとに | 正常‧異常で | 重要周波数成分を
異なる周波数帯域 | 注意パターン変化 | 選択的に強調
に注目 | を自動学習 | し識別力向上

## Slide 11: 特徴空間可視化 (Figure 3)
Fan ID 00 正常音
Fan ID 00 異常音
正常クラスタ境界
異常クラスタ境界
t-SNE による特徴分布の比較分析
提案手法による正常音‧異常音の分離改善を可視化
STgram-MFN (ベースライン)
分離度評価
クラスタ分離
低
重複度
高
ID 00 正常
ID 00 異常
ASD-AFPA (提案手法)
分離度評価
クラスタ分離
高
重複度
低
ID 00 正常
ID 00 異常
VS
Genspark で作成
11/13
t-SNE ANALYSIS
ベースライン課題
正常音と異常音が混在‧重複
識別困難な特徴空間
提案手法改善
正常‧異常音の明確な分離
識別力大幅向上

## Slide 12: 考察：AFPAが性能向上をもたら す理由
自己注意機構による適応的周波数パターン分析の効果
データ駆動による重要周波数自動選択とSNR改善への応用可能性
1
適応的周波数選択
従来の固定的フィルタではなく 、自己注意機構により機械‧状態ごとに最適な周波数成分をデータ駆動で自動学習。専門知識に依存せず、汎用性の高い特徴抽出を実現。
Attention(Q,K,V) = softmax(QKT/√dk)V
2
多頭構造による多様性
複数の注意ヘッドにより、異なる周波数関係性を並行学習。低周波‧中周波‧高周波の相補的特徴抽出で、単一視点では見逃される異常パターンも捕捉。
3
残差接続による情報保持
残差接続により元の Log-Mel 情報を保持しつつ、注意重みで強調された情報を追加。情報損失を防ぎながら 特徴表現力を向上。
MECHANISM
入力解析
Log-Mel から Q, K, V 生成
注意計算
周波数間関連度スコア算出
重み付け
重要成分を適応的強調
特徴融合
時間情報と結合‧分類
私の研究課題
SNR低下環境で
沸騰音特徴がノイズに埋没予測精度低下（-12dB以下）
AFPA応用可能性
自己注意機構による ノイズ中の重要周波数自動抽出‧強調
ノイズ耐性
重要信号成分の選択的強調
自動最適化
SNR条件に応じた適応的処理
精度向上
低SNR環境でのロバスト予測
SNR改善への応用
Genspark で1作2/成13

## Slide 13: 結論と今後の展望
自己注意機構による周波数パターン解析の成果
ASD-AFPA: 異常音検知性能向上とSNR改善技術への新たな可能性
主要貢献
1 自動周波数パターン学習
Multi-Head Self-Attention により、専門知識に依存せず機械種別‧状態に応じた最適周波数成分を自動抽出
NEW
2
性能大幅向上
DCASE 2020 全6機種で性能向上を実証
平均 AUC +1.55% 、pAUC +1.61% 改善
+1.55%
3
解釈可能性向上
アテンションマップにより学習された周波数重要度を可視化特徴空間での正常‧異常音分離改善を実証
VISUAL
4
汎用的フレームワーク
STgram-MFN ベースの既存手法に容易に統合可能多様な機械音‧環境条件への適応性を確認
ROBUST
私の研究への応用
CNNアンサンブル沸騰検知での SNR低下問題解決への適用可能性
ノイズ環境下での重要周波数自動選択
-12dB以下SNRでの予測精度改善
沸騰音特徴の適応的強調熱流束予測モデルの最適化
ロバストな音響識別システム構築
SNR改善応用
参考文献
▶ [1] Zhang, H., et al. "Anomalous Sound Detection Using Self-Attention-Based Frequency Pattern Analysis of Machine Sounds." INTERSPEECH 2023.
▶ [2] Guan, J., et al. "STgram-MFN: Machine sound classification using spectral-temporal features and mobileFaceNet." Applied Acoustics, 2021.
▶ [3] DCASE 2020 Challenge Task 2. "Unsupervised Detection of Anomalous Sounds for Machine Condition Monitoring."
▶ [4] Vaswani, A., et al. "Attention is All You Need." NIPS 2017.
▶ [5] 私の卒業研究: "CNNアンサンブル学習に基づく 音響識別によるプール沸騰の発生検知"
ご清聴ありがとうございました
質疑応答
質問‧議論を歓迎いたします
論文紹介‧研究に関するご質問
Genspark 1で3作/1成3