## Slide 1
中間発表
植木研究室 8125517 柴崎陸
2025年7月18日
ーCNNアンサンブル学習に基づく音響識別によるプール沸騰の発生検知ー

## Slide 2
Tokyo University of Science
Agenda
背景・目的
前期に取り組んだこと
今後の計画
01
02
03
先週までのまとめ
新しくやったこと

## Slide 3
Tokyo University of Science
Agenda
背景・目的
前期に取り組んだこと
今後の計画
01
02
03
先週までのまとめ
新しくやったこと

## Slide 4
Tokyo University of Science
研究目的 – 先行研究
先行研究
プール沸騰時の熱流束を，機械学習モデル(PCA分析，CNN)を使用して高い予測精度(決定係数97.4%、平均絶対誤差7.0%)を達成[6]
STFT，CWTを用いたCNNモデルを使用してモデルの判断根拠を可視化＆熱流束予測時の決定係数99% を達成[7]
熱流束予測は高精度で可能だが，
早期検知に重要な，沸騰-未沸騰状態の分類(沸騰開始点の予測)においては乏しい
実機環境では多くのノイズが発生する
信号対ノイズ比(SNR)における予測性能の検証
アンサンブル学習による安定性と精度の向上
Notes: 現在まで，原子炉内の沸騰音に関する機械学習や深層学習の分野では，上に示した2つのような研究がおこなわれてきています．
これらの研究では，熱流束予測は高精度で可能だが，早期検知に重要な，沸騰-未沸騰状態の分類(沸騰開始点の予測)においては乏しい
また，実機環境では多くのノイズが発生すると考えれれるため，信号対ノイズ比における予測精度の検証や，アンサンブル学習による安定性と精度の向上が課題に対するアプローチとして使用しました．

## Slide 5
早期検知に重要な沸騰-未沸騰分類を，高精度な沸騰開始点予測手法を確立し，核沸騰開始点を100% 分類可能な熱流束を予測
実機環境を想定し，SNRを付加したときのノイズ耐性の評価とアンサンブル学習による予測の安定性と精度の向上
Tokyo University of Science
研究目的
目的
Notes: 高精度だと100%ではないですよね？100%というのはどういうこと？

## Slide 6
特徴抽出手法の最適化
最新アーキテクチャによるモデルの高度化
多様な条件下での，試構築モデルの汎用性と頑健性の実証
Tokyo University of Science
研究目的
修士論文の目的
Notes: 沸騰初期の過渡的な音響特性を捉えるための特徴量抽出手法の最適化。
EfficientNetやTransformer等の最新アーキテクチャを導入することによる検知モデルの高度化。
多様なノイズ環境や物理条件下での性能評価を通じた、試構築モデルの汎用性と頑健性の実証。

## Slide 7
Tokyo University of Science
Agenda
背景・目的
前期に取り組んだこと
今後の計画
01
02
03
先週までのまとめ
新しくやったこと

## Slide 8
Tokyo University of Science
8
取り組んだこと：先週までのまとめ
AlexNet，ResNet50，VGG16でアンサンブル
沸騰開始点近傍の予測精度が悪くなったが，音圧が比較的低いところだったので妥当とした
STFTの方法を修正し，学習データが変わった
卒論時の
ノイズなしの結果

## Slide 9
Tokyo University of Science
Agenda
背景・目的
前期に取り組んだこと
今後の計画
01
02
03
先週までのまとめ
新しくやったこと

## Slide 10
Tokyo University of Science
10
取り組んだこと：新しくやったこと
試した新しいアーキテクチャ
MobileNet v2
EfficientNet b0
CRNN（CNN＋RNN）
  SELDnet（Sound Event Localization and Detection）
CNN＋Transformer
AlexNet＋Transformer

## Slide 11
Tokyo University of Science
11
取り組んだこと：新しくやったこと
試した新しいアーキテクチャ
MobileNet v2
EfficientNet b0
CRNN（CNN＋RNN）
  SELDnet（Sound Event Localization and Detection）
CNN＋Transformer
AlexNet＋Transformer
Bottleneck：チャネル方向を拡張→個別畳み込み→チャネル方向に結合
Notes: 計算量とパラメータ数を極限まで削減した CNN．
Bottleneckのところで「計算効率と精度を両立」

## Slide 12
Tokyo University of Science
12
取り組んだこと：新しくやったこと
試した新しいアーキテクチャ
MobileNet v2
EfficientNet b0
CRNN（CNN＋RNN）
  SELDnet（Sound Event Localization and Detection）
CNN＋Transformer
AlexNet＋Transformer
Notes: MBConv (Mobile Inverted Bottleneck + Depthwise Conv + Squeeze-and-Excitation) で統一．
（resnet50と同等の性能を1/4くらいのパラメータで再現しているから）
Squeeze-and-Excitation：各チャネルの重要度（注意係数）を学習し、性能を底上げ

## Slide 13
Tokyo University of Science
13
取り組んだこと：新しくやったこと
試した新しいアーキテクチャ
MobileNet v2
EfficientNet b0
CRNN（CNN＋RNN）
  SELDnet（Sound Event Localization and Detection）
CNN＋Transformer
AlexNet＋Transformer
GRU：Gated Recurrent Unitで，RNNの一種
Notes: CRNN (CNN+RNN) ハイブリッド で「周波数-空間パターン」と「時間依存」を分離して学習
GRU：Gated Reccurrent Unit

## Slide 14
Tokyo University of Science
14
取り組んだこと：新しくやったこと
試した新しいアーキテクチャ
MobileNet v2
EfficientNet b0
CRNN（CNN＋RNN）
  SELDnet（Sound Event Localization and Detection）
CNN＋Transformer
AlexNet＋Transformer
CNNで特徴抽出
Tfで時間分析
プーリング

## Slide 15
Tokyo University of Science
15
取り組んだこと：新しくやったこと
試した新しいアーキテクチャ
MobileNet v2
EfficientNet b0
CRNN（CNN＋RNN）
  SELDnet（Sound Event Localization and Detection）
CNN＋Transformer
AlexNet＋Transformer
GAP：全ての時間ステップを平等に平均
ATP：各時間の重要度による加重平均
Notes: Tfの出力は（時間, 特徴）の2次元
賢く（特徴, ）にできるのがpooling
Flattenやdenseだと，パラメータが多すぎる，時間の構造が壊れるなどのデメリットがある

## Slide 16
Tokyo University of Science
16
取り組んだこと：新しくやったこと
AlexNet，AlexNet+Transformer(GAP)，Alex+tf(AttentionPooling)でアンサンブル
AUC
5分割交差検証の結果．パラメータは個別でチューニングした．
決定係数

## Slide 17
Tokyo University of Science
17
取り組んだこと：新しくやったこと
AlexNet，AlexNet+Transformer(GAP)，Alex+tf(AttentionPooling)でアンサンブル

## Slide 18
Tokyo University of Science
Agenda
背景・目的
前期に取り組んだこと
今後の計画
01
02
03
先週までのまとめ
新しくやったこと

## Slide 19
Tokyo University of Science
19
項目 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
特徴量抽出手法の比較 | CWT, SWT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | MFCC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Wigner-Ville |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Highpass, noise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
アンサンブル， モデル選定 | モデル数選定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Efficientnet系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Densenet系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Transformer系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 最適特徴量選定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Wavenet入れるか否か |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | モデル・特徴量組み合わせ選定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
音響データを直接入力 | Wavenet単体 で検証 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Wavenet+stft で検証 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Wavenet+メルフィルタで検証 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
今後の計画
最終的な結果
特徴量固定

## Slide 20
Tokyo University of Science
20
項目 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
特徴量抽出手法の比較 | CWT, SWT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | MFCC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Wigner-Ville |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Highpass, noise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
アンサンブル， モデル選定 | モデル数選定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Efficientnet系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Densenet系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Transformer系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 最適特徴量選定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Wavenet入れるか否か |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | モデル・特徴量組み合わせ選定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
音響データを直接入力 | Wavenet単体 で検証 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Wavenet+stft で検証 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | Wavenet+メルフィルタで検証 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
今後の計画
最終的な結果
特徴量固定

## Slide 21
Tokyo University of Science
21
今後の計画
最終目標
スペクトログラムの作成方法の検討
CNN + Transformer
  論文探す
  チューニング
新しく実験したデータで検証
今後やること
特徴抽出手法の最適化
最新アーキテクチャによるモデルの高度化
多様な条件下での，試構築モデルの汎用性と頑健性の実証

## Slide 22
Tokyo University of Science
22

## Slide 23
Tokyo University of Science
23

## Slide 24
Tokyo University of Science
24
1
Step
2
Step
3
Step
4
Step

## Slide 25: 寸法や色は場合に応じて調整しましょう
よく使う図形のパターン
1
何かの見出し

## Slide 26
良く使う図形パターン
①
ひとつめ
③
みっつめ
➁
ふたつめ
変化
変化
変化
何か
メッセージ

## Slide 27: ３つあることが一目でわかる
３カードのレイアウトテンプレート
カード①
カード②
カードの見出し
カードの見出し
カード③
カードの見出し

## Slide 28: 順序関係がある場合は並列よりこちらが良い
３カードのレイアウトテンプレートのアレンジ
カード①
カード②
カードの見出し
カードの見出し
カード③
カードの見出し

## Slide 29: カードの間隔やアスペクト比は適宜調整
４カードのレイアウトテンプレート
カード①
カードの見出し
カード②
カードの見出し
カード③
カードの見出し
カード④
カードの見出し

## Slide 30: 循環がある場合はこんな感じが良い
４カードのレイアウトテンプレートのアレンジ
カード①
カードの見出し
カード②
カードの見出し
カード③
カードの見出し
カード④
カードの見出し