## Slide 1
進捗報告
先進工学部電子システム工学科4年 柴崎陸
2024年10月18日

## Slide 2
先月行ったこと
00
核沸騰開始点の熱流束をハイスピードカメラの映像から確認
ROC曲線の描画
スペクトログラムにホワイトノイズを付加して評価
音響データをnpyファイル形式で保存して機械学習に利用してみる

## Slide 3
音響データをnpyファイルに
(224, 224, 3)
(224, 224, 1)
今後の展望
01
02
TABLE OF CONTENTS

## Slide 4
音響データをnpyファイルに
(224, 224, 3)
(224, 224, 1)
今後の展望
01
02
TABLE OF CONTENTS

## Slide 5
音響データをnpyファイルに
01
Npyファイルとは？
Numpy配列のデータをnumpy独自のバイナリーファイルで保存したもの
データ型や形状そのままで保存でき，容量も軽いのが利点

## Slide 6
音響データをnpyファイルに (224, 224, 3)
01
←STFTを計算して正規化
←stftして(224, 224)へリサイズ
←np.stack(arrays, axis=-1)で，リストで指定した配列を3チャンネル目で組み合わせ，(224, 224, 3)にする

## Slide 7
01
→1秒ごとにnpyファイルとして格納されている．
モデルはAlexNet，回帰分析(R2 score)とROC曲線(AUC)で評価
ｖ
ROC曲線・・真陽性率と偽陽性率の関連を表す曲線
AUC・・ROC曲線の下側の面積．モデルの有用性の指標となる．
音響データをnpyファイルに (224, 224, 3)

## Slide 8
01
Npyファイル
 | 読み込み時間 [s] | R2 score avg | AUC avg
Npyファイル | 0.728 | 0.6632 | 0.9011
RGBスペクトログラム | 3.968 | 0.9660 | 0.9558
学習率：0.0005
バッチサイズ：64
エポック数：1000
データ数：1046
ノイズ：なし
※5分割交差検証の結果を平均
【NpyファイルとRGBスペクトログラムの比較】
音響データをnpyファイルに (224, 224, 3)

## Slide 9
01
Npyファイルの回帰分析結果
NpyファイルのROC曲線とAUC
音響データをnpyファイルに (224, 224, 3)

## Slide 10
01
Val-lossが不安定
【Npyファイルの損失関数の推移】
データの数が少ない？
パラメータが適切ではない？
エポック数が300以降にlossの幅が広がっているため，エポック数を300に減らしてみる．
音響データをnpyファイルに (224, 224, 3)

## Slide 11
01
Npyファイル
エポック数 | 読み込み時間 [s] | R2 score avg | AUC avg
1000 | 0.728 | 0.6632 | 0.9011
300 | 0.708 | 0.8741 | 0.9078
エポック数は300くらいが良さそう！
学習率：0.0005
バッチサイズ：64
データ数：1046
ノイズ：なし
【Npyファイルでエポック数を変更したときの比較】
音響データをnpyファイルに (224, 224, 3)

## Slide 12
01
エポック数1000よりは損失関数はいい感じ
【エポック数1000】
【エポック数300】
音響データをnpyファイルに (224, 224, 3)

## Slide 13
音響データをnpyファイルに
(224, 224, 3)
(224, 224, 1)
今後の展望
01
02
TABLE OF CONTENTS

## Slide 14
01
←np.stackで(224, 224, 3)にしていたが，そもそも1チャンネルではできないのか？
←np.expand_dimsで(224, 224)の配列に新しい次元を追加し，(224, 224, 1)にした．
音響データをnpyファイルに (224, 224, 1)

## Slide 15
01
Npyファイル
【npyファイルの1チャンネルと3チャンネルの比較】
チャンネル数 | 読み込み時間 [s] | R2 score avg | AUC avg
1 | 0.315 | 0.9501 | 0.9628
3 | 0.708 | 0.9471 | 0.9589
学習率：0.0001
バッチサイズ：64
エポック数：300
学習率：0.00005
バッチサイズ：32
エポック数：300
※どちらも最も値の良くなるパラメータで比較した．
音響データをnpyファイルに (224, 224, 1)

## Slide 16
音響データをnpyファイルに
(224, 224, 3)
(224, 224, 1)
今後の展望
01
02
TABLE OF CONTENTS

## Slide 17
今後の展望
02
データセットの拡張
各実験のデータをどのように組み合わせるか
細線の太さやサブクール度が違うもの
01
水流動音をノイズに使用して評価
水流動音が何者なのか
03
02
複数のモデルを用いてアンサンブル学習
ResNet50での学習がうまくいかない

## Slide 18
ご静聴ありがとうございました