## Slide 1
CNNアンサンブル学習に基づく音響識別によるプール沸騰の発生検知
植木研究室 柴崎陸
2026年1月7日

## Slide 2
Tokyo University of Science
Agenda
研究背景・目的
概要
結果
修士論文に向けて
01
02
04
05
実験
CNNモデルとアンサンブル学習
  アンサンブル学習による精度・ノイズ耐性評価
  100% 分類性能の予測

## Slide 3
Tokyo University of Science
Agenda
研究背景・目的
概要
結果
修士論文に向けて
01
02
04
05
実験
CNNモデルとアンサンブル学習
  アンサンブル学習による精度・ノイズ耐性評価
  100% 分類性能の予測

## Slide 4
ロシアによるウクライナ侵攻の影響等による「エネルギー資源の安定供給」に対する懸念の増大 [1]
  日本：2050年カーボンニュートラル宣言
重要なエネルギーの供給源として「原子力発電」が位置付けられる[2]
中でも最も性能が良く，実用化に近い種類
[1]佐藤 純一. カーボンニュートラルに向けた水素の役割と社会実装に向けた取り組み. 電気学会誌, 144(8):520–523, 2024.
[2]上出 英樹, 伊藤 隆哉, and 小竹 庄司. 第 4 世代原子炉の開発動向. 日本原子力学会誌ATOMO Σ, 60(9):562–566, 2018.
Tokyo University of Science
研究背景
背景 – エネルギーセキュリティの重要性
1966年，フェルミ炉による炉心溶融事故[2]
  炉心溶融：過剰沸騰による内部壁の破損
  ナトリウム冷却高速炉(SFR)：高効率・カーボンフリー・安定電源（右下図1）
図1. ナトリウム冷却高速炉
ナトリウム冷却高速炉の課題
沸騰現象の早期検知（AIによる異常検知）
Notes: 世界的に「エネルギー資源の安定供給」が重要な課題となっています．例えば，日本でも2020年に「カーボンニュートラル宣言」が制定されたりしています．

## Slide 5
【先行研究】
モダンな機械学習による沸騰・未沸騰の分類[3]
機械学習モデルの予測根拠の可視化[3]
沸騰段階の，機械学習モデルを利用した高精度での予測検知[4]
【課題】
実機環境を想定した評価・精度向上ではない（ノイズなど）
分類の区切りは人が決めるため，精度が人依存になる
単一モデルを用いた識別手法であるため精度向上の余地あり
実機環境を想定したノイズ耐性の評価
「アンサンブル学習」による機械学習予測の安定性と精度の向上
人手に依らない沸騰検知手法の構築
[3]平子樹, “深層学習に基づく音響識別によるプール沸騰の状態検出及び予測根拠の可視化に関する研究”, 2023年
[4] Christy Dunlap, Changgen Li, Hari Pandey, Ying Sun, and Han Hu. A temporal–spatial framework for efficient heat flux monitoring of transient boiling. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 73, pp. 1–12, 2024.
Tokyo University of Science
先行研究・目的
目的

## Slide 6
Tokyo University of Science
Agenda
研究背景・目的
概要
結果
修士論文に向けて
01
02
04
05
実験
CNNモデルとアンサンブル学習
  アンサンブル学習による精度・ノイズ耐性評価
  100% 分類性能の予測

## Slide 7
図2. 実験の概要図
Tokyo University of Science
実験概要
実験による沸騰・未沸騰音響データの取得
本研究は，SFRに機械学習を活用するための基礎研究
水を用いた実験にて沸騰・未沸騰データを取得
実際のSFRで取得した音響データを使用 ×
ナトリウムで実験して音響データを取得×
Notes: 目的としては，「沸騰・未沸騰状態の音響データを取得」をすることです．
また，「局所閉塞が原因で発生する炉心の沸騰現象」を異常状態として早期検知することを想定しています．なので，伝熱面がバーンアウトする前の沸騰状態に焦点を当てていることから，「サブクールプール沸騰実験」の形式で実験を行いました．

## Slide 8
Tokyo University of Science
機械学習モデル概要
深層学習モデルのアーキテクチャ
各モデルに対し，実験で得たデータとそのデータの沸騰段階の値（熱流束）をペアとし，データを入力して熱流束を出力するように学習させる
AlexNet
VGG-16
ResNet50
残差接続を用いて
勾配消失問題を解消
畳み込み層(13層)
全結合層(3層)
層が浅いモデル

## Slide 9
Tokyo University of Science
Agenda
研究背景・目的
概要
結果
修士論文に向けて
01
02
04
05
実験
CNNモデルとアンサンブル学習
  アンサンブル学習による精度・ノイズ耐性評価
  100% 分類性能の予測

## Slide 10
Tokyo University of Science
結果 – アンサンブル学習とノイズ耐性評価
2つの評価指標による各モデルの結果
図3. 各モデルに対するノイズごとの決定係数の比較
図4. 各モデルに対するノイズごとのAUCの比較

## Slide 11
Tokyo University of Science
Agenda
研究背景・目的
概要
結果
修士論文に向けて
01
02
04
05
実験
CNNモデルとアンサンブル学習
  アンサンブル学習による精度・ノイズ耐性評価
  100% 分類性能の予測

## Slide 12
Tokyo University of Science
修士論文に向けて
より広範な実験条件で検証
  白金細線の形状パラメータ，溶存ガスの影響など
機械学習モデルの精度向上
  ハイパーパラメータの最適化
  最新モデル（EfficientNet・Transformer）の導入
アンサンブル学習の最適化
  重み付け方法の最適化(決定係数以外の誤差率の計算)
  深層学習以外のモダンな機械学習モデルと組み合わせた適応能力の向上

## Slide 13
ご静聴ありがとうございました

## Slide 14
Tokyo University of Science
結果 – 100% 分類性能の熱流束予測
沸騰開始点を100% 検知できる値の特定
表1. 相対位置の計算結果
モデルの予測値の中で，「以降の事象全ての予測が沸騰となる点（検知下限）を求める
沸騰の開始点と限界点の間に着目し，検知下限の相対位置を%で表す
結果
ノイズ環境下でも早期段階(限界の10% 未満)での検知が可能
限界点までの余裕が90% 以上ある