## Slide 1
CNNアンサンブル学習に基づく音響識別による
プール沸騰の発生検知
植木研究室 柴崎陸
2026年6月19日
研究進捗
Notes: 狙いを定め直した方が良い気がしている．
手法の採用を

## Slide 2
Tokyo University of Science
Agenda
研究目的を考えてきたので話す
機械学習モデルの説明性について
次の発表までに行うこと
01
02
03
Transformer
ランダムフォレスト等，，

## Slide 3
Tokyo University of Science
Agenda
研究目的を考えてきたので話す
機械学習モデルの説明性について
次の発表までに行うこと
01
02
03
Transformer
ランダムフォレスト等，，

## Slide 4
修士の研究内容で論文を書いたら，学部の結論と同じになりそう
Tokyo University of Science
研究目的
最近思っていたこと
修士研究として「何を明らかにするのか」を明確にしないと
Notes: 温度が高くなりすぎて破損しちゃうよ．
AIの必要性を答えらえるようになりたいよね

## Slide 5
Tokyo University of Science
研究目的
学士研究と修士研究の違いをまとめた
比較項目 | 学士 | 修士 | ▶修士で深める観点
研究目的 | スペクトログラムとCNN回帰で沸騰検知できるかを確認 |  | 
入力 | 音響信号を画像として扱い、CNNに入力する |  | 
モデル | 局所的な特徴から熱流束を予測（CNNのみ） |  | 
評価指標 | 予測精度・分類性能を評価 |  | 
説明性 | なし |  | 
データ・実験条件 | 同一条件内での再現性確認 |  | 
Notes: 温度が高くなりすぎて破損しちゃうよ．
AIの必要性を答えらえるようになりたいよね

## Slide 6
Tokyo University of Science
研究目的
学士研究と修士研究の違いをまとめた
比較項目 | 学士 | 修士 | ▶修士で深める観点
研究目的 | スペクトログラムとCNN回帰で沸騰検知できるかを確認 | ONB近傍の離散的な沸騰音特徴を、モデルがどう捉えるかを解析 | 
入力 | 音響信号を画像として扱い、CNNに入力する | STFT窓幅変更、CWT、Mel spectrogramなどを比較 | 
モデル | 局所的な特徴から熱流束を予測（CNNのみ） | AlexNetとConformer，ランダムフォレストを比較 | 
評価指標 | 予測精度・分類性能を評価 | ONB近傍誤差、検知遅れ、低FPR性能、条件外汎化も評価 | 
説明性 | なし | Grad-CAM、Integrated Gradients、Attention Rollout、RISE、マスク実験 | 
データ・実験条件 | 同一条件内での再現性確認 | サブクール度、細線条件、ONB近傍刻み幅を変える | 
Notes: 温度が高くなりすぎて破損しちゃうよ．
AIの必要性を答えらえるようになりたいよね

## Slide 7
Tokyo University of Science
研究目的
学士研究と修士研究の違いをまとめた
比較項目 | 学士 | 修士 | ▶修士で深める観点
研究目的 | スペクトログラムとCNN回帰で沸騰検知できるかを確認 | ONB近傍の離散的な沸騰音特徴を、モデルがどう捉えるかを解析 | 「検知できる」→「なぜ検知できるか」
入力 | 音響信号を画像として扱い、CNNに入力する | STFT窓幅変更、CWT、Mel spectrogramなどを比較 | どの時間–周波数表現がONB近傍特徴を捉えやすいか
モデル | 局所的な特徴から熱流束を予測（CNNのみ） | AlexNetとConformer，ランダムフォレストを比較 | 局所特徴だけでなく、時間的な出現・増加傾向を捉えられるか
評価指標 | 予測精度・分類性能を評価 | ONB近傍誤差、検知遅れ、低FPR性能、条件外汎化も評価 | 原子炉安全上重要な「早く・誤検知少なく」検知できるか
説明性 | なし | Grad-CAM、Integrated Gradients、Attention Rollout、RISE、マスク実験 | モデルの根拠が物理的に妥当か
データ・実験条件 | 同一条件内での再現性確認 | サブクール度、細線条件、ONB近傍刻み幅を変える | 条件が変わっても検知できるか
Notes: 温度が高くなりすぎて破損しちゃうよ．
AIの必要性を答えらえるようになりたいよね

## Slide 8
Tokyo University of Science
Agenda
研究目的を考えてきたので話す
機械学習モデルの説明性について
次の発表までに行うこと
01
02
03
Transformer
ランダムフォレスト等，，

## Slide 9
Tokyo University of Science
機械学習モデルの説明性について
Attention mapでは説明性が弱い件
前提として，機械学習モデルはブラックボックスになっているため説明性が低い
自分の研究の範囲内では，「CNN」「Transformer」「ランダムフォレスト」の3種それぞれで説明性のある指標で語る必要がある
Notes: 目的としては，「沸騰・未沸騰状態の音響データを取得」をすることです．
また，「局所閉塞が原因で発生する炉心の沸騰現象」を異常状態として早期検知することを想定しています．なので，伝熱面がバーンアウトする前の沸騰状態に焦点を当てていることから，「サブクールプール沸騰実験」の形式で実験を行いました．

## Slide 10
Tokyo University of Science
機械学習モデルの説明性について
各モデルにおける説明性評価指標・手法まとめ
CNN
  Grad-CAM，ONB overlap score，SNR stability等
Grad-CAM | CNNがスペクトログラムの どの時間–周波数領域を見て予測したか をヒートマップで表示する手法
ONB overlap score | Grad-CAMなどで得られた重要領域が、ONB近傍の時間帯とどれだけ重なっているか を数値化
SNR stability | ノイズを加えたときに、重要領域がどれくらい安定しているか を見る指標

## Slide 11
Tokyo University of Science
機械学習モデルの説明性について
各モデルにおける説明性評価指標・手法まとめ
Transformer
  Attention Rollout，時間シャッフル，重要な周波数帯をマスクする等
Attention Rollout | 各層・各headごとの関係しか得られないattention mapを，層方向に伝播させることで，最終的な予測がどの入力tokenや時間フレームに依存しているかを見る手法
時間シャッフル | スペクトログラムの時間方向の順番をランダムに入れ替える実験
重要な周波数帯をマスクする | Attention Rolloutや他の説明手法で重要とされた周波数帯を消して、予測がどう変わるかを見る実験

## Slide 12
Tokyo University of Science
機械学習モデルの説明性について
各モデルにおける説明性評価指標・手法まとめ
ランダムフォレスト
  TreeSHAP，特徴量シャッフル等
TreeSHAP | ランダムフォレストの各予測に対して、どの特徴量がどれだけ予測に寄与したか を出す手法
特徴量シャッフル | ある特徴量だけをランダムに並べ替えて、性能がどれくらい落ちるかを見る方法

## Slide 13
Tokyo University of Science
Agenda
研究目的を考えてきたので話す
機械学習モデルの説明性について
次の発表までに行うこと
01
02
03
Transformer
ランダムフォレスト等，，

## Slide 14
既存データ・既存モデルを用いて，説明性評価の枠組みを整理
→まずはAlexNetに対するGrad-CAMと簡単なマスク実験を試す
  Grad-CAM
  ONB overlap score
  SNR stability
  ↑などから各モデルに使う手法を決める
次の段階で，Conformerやランダムフォレストなどに広げる．
実験を行う．
  どんな条件が良さそうかはまだ分からないので，そこらへんも吟味
Tokyo University of Science
次の発表までに行うこと
説明性評価指標の整理など

## Slide 15
ご静聴ありがとうございました