## Slide 1
アンサンブル学習に基づく音響識別による
プール沸騰の発生検知
植木研究室 柴崎陸
2026年10月16日
研究進捗

## Slide 2
Tokyo University of Science
今回の発表内容
01 02 03
04
研究概要と雑音評価方法
熱流束回帰と沸騰開始判定
統合の働きと説明性
修士論文の構成と後期計画

## Slide 3
Tokyo University of Science
今回の発表内容
01 02 03
04
研究概要と雑音評価方法
熱流束回帰と沸騰開始判定
統合の働きと説明性
修士論文の構成と後期計画

## Slide 4
Tokyo University of Science
3
沸騰-未沸騰音響から熱流束・核沸騰開始点（ONB）を推定し，アンサンブル効果をノイズ下で調べる
音響録音
1秒区間
スペクトログラム
画像・周波数別の特徴
複数モデル
予測を重み付き平均
熱流束
予測
核沸騰開始
（ONB）判定
確認する点
予測精度 ／ 予測誤差 ／ 説明性による各モデルが利用する特徴と誤り方
どの性能が改善し，どの条件では改善しないかを明らかにする
1. 研究概要

## Slide 5
Tokyo University of Science
4
旧雑音生成を修正し，同じ学習済みモデルに雑音を加えて影響を調べる
旧方式に含まれていた問題
旧方式の診断結果の図を挿入
元の音の強さが，付加した雑音の強さにも反映されていた
今回の評価方法
無雑音データだけで学習
学習済みモデル・前処理・
統合比率を固定
同じ評価データに
6段階の雑音を付加
各雑音条件で学習し直す評価では一部の精度回復が残ったため，今回は同じモデルを固定して比較する
1. 雑音評価方法の見直し

## Slide 6
Tokyo University of Science
5
同じ録音の未使用区間で，3モデル・2種類の4モデル・5モデル構成を比較する
評価分割
1録音＝60区間（各1秒）
学習
45区間
評価
15区間
各録音から無作為に分割（連続した最後の15秒ではない）
36録音の合計
学習1620 ／ 評価540
比較したモデル構成
3モデル統合
Random Forest・Conformer・AlexNet
4モデルA
3モデル＋
HistGradientBoosting
（勾配ブースティング）
4モデルB
3モデル＋
ExtraTrees
（ランダム化決定木）
5モデル統合：3モデル＋HistGradientBoosting＋ExtraTrees
統合比率は，学習データ内の予測誤差が小さくなるように決定し，評価時は固定
1. 現在の評価条件とモデル構成

## Slide 7
Tokyo University of Science
今回の発表内容
01 02 03
04
研究概要と雑音評価方法
熱流束回帰と沸騰開始判定
統合の働きと説明性
修士論文の構成と後期計画

## Slide 8
Tokyo University of Science
6
5モデル統合は3モデル統合より，全7条件で全評価区間の予測誤差が小さかった
雑音の強さごとの予測誤差
全7条件の予測誤差を示す
折れ線グラフを挿入
予測誤差（RMSE）［kW/m²］
条件 | 3モデル統合 | 5モデル統合
無雑音 | 34.07 | 27.80
−20 dB | 81.14 | 75.23
無雑音から−20 dBまでの誤差増加
3モデル統合：＋47.07
5モデル統合：＋47.43
4モデル構成・単体モデルとの順位は雑音条件で異なる
強い雑音下でも3モデル統合より誤差は小さいが，無雑音からの悪化量はほぼ同じ
2. 熱流束回帰の結果

## Slide 9
Tokyo University of Science
7
見逃しは減少したが，全区間を検知できるようになる熱流束は実験日で異なった
見逃し件数
3・4・5モデル構成の
見逃し件数の比較グラフを挿入
全区間を検知できた最初の熱流束［kW/m²］
実験日 | 3モデル統合 | 5モデル統合
6/11 | 368.98 | 368.98
6/18 | 434.02 | 376.32
誤報件数（3モデル統合 → 5モデル統合）
無雑音：1 → 1
−20 dB：0 → 0
見逃し件数：無雑音 42 → 27 ／ −20 dB 65 → 52
2. ONBの判定結果

## Slide 10
Tokyo University of Science
今回の発表内容
01 02 03
04
研究概要と雑音評価方法
熱流束回帰と沸騰開始判定
統合の働きと説明性
修士論文の構成と後期計画

## Slide 11
Tokyo University of Science
8
改善には，過大・過小予測の相殺だけでなく，3つの予測群が同じ側に外れた場合の誤差縮小も含まれる
どの熱流束領域で改善したか
熱流束領域ごとの
予測誤差の変化を示すグラフを挿入
同じ側に外れた予測の寄与
誤差の方向別に，改善への寄与を示す
グラフを挿入
正の棒：改善 ／ 負の棒：悪化
強い雑音下では核沸騰開始付近の誤差が悪化
−20 dBでは，同じ側に外れた区間が
全体の誤差減少の87.15%
3. 統合が誤差を減らす仕組み

## Slide 12
Tokyo University of Science
9
同じ入力加工を全モデルに与え，利用する情報の違いを予測誤差の変化で確かめた
前回の指摘：何を意味するか ／ 修士研究にどう活用するか
共通加工：時間順序の入れ替え
各モデルの加工前後の
予測誤差を示すグラフを挿入
統合後の予測誤差［kW/m²］
構成 | 加工前 | 加工後
3モデル統合 | 34.07 | 47.52
5モデル統合 | 27.80 | 31.10
同じ加工でも
モデルによって影響の大きさが異なる
画像を扱う2モデルは変化 ／ 周波数統計量を使う2モデルは変化なし
前回：特徴を可視化 → 今回：同じ入力加工で性能変化を比較 → 修論：誤差改善と対応づける
3. 前回までの対応事項に関して

## Slide 13
Tokyo University of Science
今回の発表内容
01 02 03
04
研究概要と雑音評価方法
熱流束回帰と沸騰開始判定
統合の働きと説明性
修士論文の構成と後期計画

## Slide 14
Tokyo University of Science
10
性能結果と改善理由の分析を中心に，これまでの成果を修士論文へ配置する
章 | 内容 | 現在配置できる成果
1 | 緒論・研究目的 | 目的と研究の問いを整理
2 | 実験・音響データ | 実験条件とデータの説明
3 | 熱流束回帰・沸騰開始判定方法 | 現在のモデル・評価方法を整理
4 | 雑音評価方法の検討 | 旧方式の問題と現在の方法を整理
5 | 単体モデル・統合モデルの性能評価 | 3・4・5モデルの回帰・判定結果
6 | 誤差と特徴利用の要因分析 | 誤差の減り方と入力依存の違いを整理
7 | 総合考察・結言 | 成果・限界・今後の課題をまとめる
4. 修士論文の構成案

## Slide 15
Tokyo University of Science
9
大項目 | 小項目 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月
① 評価設計・学習 データの確定 | 実験別に学習／テストデータを分割の実装 |  |  |  |  |  | 
 | 沸騰後のデータで閾値を設定・スクリーニング実装 |  |  |  |  |  | 
 | 上記実装でアンサンブル検証（全条件） |  |  |  |  |  | 
② アンサンブル手法 の確立 | 【必要なら】単体モデルを下回る条件・要因を調査・整理 |  |  |  |  |  | 
 | 【必要なら】必要に応じて新たなアンサンブル手法を調査・実装 |  |  |  |  |  | 
 | 【必要なら】複数手法の比較でアンサンブル方法を確定 |  |  |  |  |  | 
③ 説明性を用いた要 因分析・検証 | 説明性指標で特徴利用を可視化・比較 |  |  |  |  |  | 
 | 各指標を踏まえて学習・推論パイプラインに活用できるか模索・実装・考察 |  |  |  |  |  | 
④ 修論執筆・発表準 備 | 背景・実験方法（など書ける範囲から進める） |  |  |  |  |  | 
 | 結果・考察・結論の整理 |  |  |  |  |  | 
 | 論文執筆完了・発表資料作成・発表練習など |  |  |  |  |  | 
4. 後期の研究計画
今ここ
今ここ